许昌市水务局

2018年第三批供水水质抽检公报

2018年9月，我局对市区2个水源水水样、1个出厂水水样、3个管网末梢水水样、3个二次供水水样进行了常规项指标抽检，1个出厂水水样全分析检测。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

检测结果表明，南水北调水检测指标符合环境质量标准GB3838-2002Ⅱ类值；麦岭地下水检测指标符合质量标准GB/T14848-2017《地下水质量标准》中项目指标；出厂水、管网未梢水和二次供水检测指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

附表：

|  | 水源水 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测 结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 地表水环境质量标GB3838-2 002Ⅱ类值 | 地表水（丹江水） |  | 地下水质量标准GB/T14848- 93Ⅲ类值 | 麦岭水源水 （地下水） |
| 1 | 粪大肠菌群 （个/L） | 2000 | 4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 12 |
| 2 | 砷/ (mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 镉/ (mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 4 | 铬（六价） /(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.005 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.005 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.004 |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.005 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.56 |
| 11 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | 硫化物（mg/L) | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤ 10 | 1.12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20.0 | 3.47 |
| 13 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | ＜0.01 | 三氯甲烷mg/L) | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | 四氯化碳(mg/L） | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 |  | 5 | 色度 | 15 | 3.8 |
| 16 | 浊度/NTU |  | 1.524 | 浊度/NTU | 3 | 0.194 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 臭和味 | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 悬浮颗粒物 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 19 | pH | 6.0—9.0 | 8.03 | pH | 6.5—8.5 | 7.60 |
| 20 | 铝/(mg/L) |  | 0.035 | 铝/(mg/L) | 0.20 | 0.092 |
| 21 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.05 | 锰/(mg/L) | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 铜/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 锌/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 8.0 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 20.4 |
| 26 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 18.2 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 19.8 |
| 27 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 235 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 422 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 128.3 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 288.5 |
| 29 | 高锰酸盐指数(mh/L) | ≤4 | 2.26 | 耗氧量/(mg/L) | 3.0 | 0.52 |
| 30 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | ＜0.1 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | 0.03 | 氨氮/(mg/L) | 0.50 | ＜0.02 |
| 33 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.01 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.46 | 碘化物(mg/L) | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 8.20 | 苯(mg/L) | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 14.2 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | <0.016 | 钠(mg/L) | 200 | 20.6 |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | <0.028 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.042 |
| 39 |  |  |  | 总β放射性/(Bq/L) | 1.0 | <0.028 |  |

| 第二水厂出厂水常规检测 |
| --- |
| 微生物 指 标 | 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
|  |  |  |  |  | 第二水厂 |
|  | 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 16 |
|  | 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 毒 理 指 标 | 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
|  | 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
|  | 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.004 |
|  | 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
|  | 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
|  | 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0008 |
|  | 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
|  | 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.29 |
|  | 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 2.34 |
|  | 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00112 |
|  | 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00005 |
|  | 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.280 |

| 感官性状 和一般化学 指 标 | 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.41 |
|  | 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
|  | 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
|  | 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.66 |
|  | 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.020 |
|  | 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.029 |
|  | 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0113 |
|  | 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.016 |
|  | 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.056 |
|  | 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.97 |
|  | 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.53 |
|  | 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 297 |
|  | 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 164.2 |
|  | 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.09 |
|  | 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
|  | 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
|  | 34 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.11 |
| 放射性 指 标 | 35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.051 |
|  | 36 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.049 |
| 消毒剂 | 37 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.12 |
|  | 38 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | --- |
| 周庄水厂出厂水全分析检测结果 |
| 序号 | 检测项目 | 计量 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 | 序号 | 检测 项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 52 | 二氯 乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.04 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得 检出 | 未检出 | 53 | 1,2二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得 检出 | 未检出 | 54 | 二氯 甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得 检出 | 未检出 | 55 | 三卤 甲烷 | mg/L | 1 | 0.01248 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 56 | 1，1，1三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.01 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 57 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.004 | 58 | 三氯 乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 59 | 2，4，6三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | 60 | 三溴 甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0006 | 61 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 62 | 马拉 硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.17 | 63 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 1.18 | 64 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.00001 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01108 | 65 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00002 | 66 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001 |

| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 67 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 68 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.13 | 69 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00001 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 70 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0002 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 71 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 8.00 | 72 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.015 | 73 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.132 | 74 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.003 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.045 | 75 | 莠法津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.026 | 76 | 溴氰 菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 | 77 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.59 | 78 | 滴滴滴 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30.69 | 79 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 125 | 80 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.001 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 50 | 81 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.41 | 82 | 1,2二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | 83 | 1，2一二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0001 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 84 | 1，4一二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 | 85 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00001 |

| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.149 | 86 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 氯气及游离制剂（游离氯） | mg/L | 4 | 0.43 | 87 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.11 | 88 | 丙烯 酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
| 38 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.7 | <0.04 | 89 | 四氯 乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.00015 |
| 39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 90 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
| 40 | 隐孢 子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 91 | 邻苯二甲酸二(2-乙己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0002 |
| 41 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0015 | 92 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| 42 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.27 | 93 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 43 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | 94 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
| 44 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 | 95 | 苯(a)并芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000001 |
| 45 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 96 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
| 46 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 | 97 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 47 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | 98 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 |
| 48 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00007 | 99 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
| 49 | 氯化氰（以CN计） | mg/L | 0.07 | <0.01 | 100 | 钠 | mg/L | 200 | 8.24 |
| 50 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00001 | 101 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 51 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00124 |  |  |  |  |  |
| 管网未稍水 |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 大正翡翠花园 | 怡和花园 | 鸿业小区 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.32 | 1.31 | 1.08 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.01 | <0.01 | 0.016 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 3.7 | 2.6 | 5.1 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.197 | 0.239 | 0.386 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.78 | 7.94 | 7.93 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.075 | 0.094 | 0.103 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.6 | 7.6 | 7.4 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 16.3 | 17.8 | 18.8 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 246 | 180 | 180 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 134.7 | 136.3 | 120.3 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.27 | 1.22 | 1.54 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 |
| 34 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | <0.016 | 0.026 |
| 35 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.069 | 0.029 | 0.071 |
| 36 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.57 |

| 二次供水 |
| --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 盛景花园 | 金桥园小区 | 茂源金色家园 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.003 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.022 | 0.021 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 6.3 | 4.1 | 4.6 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.521 | 0.395 | 0.575 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.92 | 7.86 | 7.99 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.066 | 0.115 | 0.106 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 14.0 | 7.2 | 6.6 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 10.6 | 16.3 | 8.3 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 204 | 176 | 190 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 120.7 | 116.7 | 117.9 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.38 | 1.62 | 1.43 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 34 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | <0.016 | ＜0.016 |
| 35 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.080 | 0.029 | 0.035 |