许昌市水利局2019年第二批供水水质抽检公报

附表：

|  | 水源水检测结果 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测 结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 地表水环境质量标GB3838-2 002Ⅱ类值 | 地表水（丹江水） |  | 地下水质量标准GB/T14848- 2017类值 | 麦岭水源水 （地下水） |
| 1 | 粪大肠菌群 （个/L） | 2000 | 未检出 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 |
| 2 | 砷/ (mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3.0 | 1 |
| 3 | 镉/ (mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 4 | 铬（六价） /(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.005 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.004 |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.005 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.58 |
| 11 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | 硫化物（mg/L) | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤ 10 | 0.65 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20.0 | 2.66 |
| 13 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | ＜0.01 | 三氯甲烷mg/L) | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | 四氯化碳(mg/L） | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 |  | 7.3 | 色度 | 15 | 1.5 |
| 16 | 浊度/NTU |  | 2.292 | 浊度/NTU | 3 | 0.257 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 臭和味 | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 浑浊悬浮物 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 19 | pH | 6.0—9.0 | 8.59 | pH | 6.5—8.5 | 7.61 |
| 20 | 铝/(mg/L) |  | 0.129 | 铝/(mg/L) | 0.20 | 0.133 |
| 21 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.13 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.05 | 锰/(mg/L) | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 铜/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 锌/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 4.8 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 15.0 |
| 26 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 18.8 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 17.2 |
| 27 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 128 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 346 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 140.3 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 290.5 |
| 29 | 高锰酸盐指数(mh/L) | ≤4 | 1.92 | 耗氧量/(mg/L) | 3.0 | 0.47 |
| 30 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | ＜0.1 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | <0.16 | 氨氮/(mg/L) | 0.50 | ＜0.02 |
| 33 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | 0.0196 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.49 | 碘化物(mg/L) | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 9.32 | 苯(mg/L) | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 3.2 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | <0.018 | 钠(mg/L) | 200 | 39.8 |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | 0.076 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.109 |
| 39 |  |  |  | 总β放射性/(Bq/L) | 1.0 | 0.051 |  |

| 第二水厂出厂水检测结果 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0007 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.31 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.75 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00136 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.207 |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.09 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.67 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0091 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.036 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.30 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.42 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 190 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 178.0 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 0.91 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.39 |
| 35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.051 |
| 36 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.120 |
| 37 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.11 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.1146 |

曹寨水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0005 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 0.88 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01230 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.08 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.85 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0050 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.83 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.62 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 148 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 137.1 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.07 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.088 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | <0.028 |
| 36 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 管网水≥0.05 | 0.32 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.08 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 |

| 网管末稍水检测结果 |
| --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 瑞贝卡花园小区 | 龙湖西苑 | 长和花园小区 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 1 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.35 | 0.24 | 0.22 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.33 | 0.74 | 0.79 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | - | 0.019 | 0.016 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | - | <0.001 | ＜0.001 |
| 16 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.15 | - | - |
| 17 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.26 | - | - |
| 18 | 色度 | 15 | 4.6 | 3.0 | 5.0 |
| 19 | 浊度/NTU | 1 | 0.485 | 0.260 | 0.735 |
| 20 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH | 6.5-8.5 | 8.07 | 8.21 | 8.26 |
| 23 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.128 | 0.098 | 0.166 |
| 24 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | 0.06 | ＜0.05 |
| 25 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.7 | 6.4 | 6.8 |
| 29 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 19.6 | 21.5 | 21.6 |
| 30 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 224 | 156 | 172 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 180.4 | 138.7 | 145.9 |
| 32 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.25 | 1.46 | 1.40 |
| 33 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.037 | 0.026 | <0.016 |
| 37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | ＜0.028 | 0.086 | 0.037 |
| 38 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 | - | 0.12 | 0.44 |
| 39 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.11 | - | - |

二次供水检测结果（一）

|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 文峰现代公寓 | 碧水名郡 | 赵湾小区 | 景鸿东湖翡翠 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.29 | 0.78 | 0.80 | 0.90 |
| 6 | 色度 | 15 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 4.1 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.497 | 0.336 | 0.218 | 0.434 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 8.17 | 8.31 | 8.28 | 8.26 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | 0.05 | ＜0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.7 | 6.8 | 8.2 | 7.7 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 21.1 | 22.5 | 22.9 | 23.1 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 174.4 | 157.1 | 156.3 | 140.7 |
| 16 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.19 | 1.44 | 1.48 | 1.56 |
| 18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.07 |
| 19 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.05 | - | -- | 0.10 |
| 20 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | -- | 0.26 | 0.07 | - |

| 二次供水检测结果（二） |
| --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 千玺乐园 | 百瑞劳伦斯花园 | 欣馨家苑 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 3 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.27 | 0.34 | 0.20 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.80 | 0.95 | 0.65 |
| 6 | 色度 | 15 | 4.8 | 3.1 | 2.5 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.349 | 0.284 | 0.269 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 8.28 | 8.30 | 8.27 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.25 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.5 | 7.9 | 6.7 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 23.7 | 23.9 | 19.0 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 138.3 | 146.7 | 135.5 |
| 16 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.33 | 1.59 | 1.49 |
| 18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 19 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.13 | - | - |
| 20 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | - | 0.17 | 0.10 |